车场车位显示说明书

一． 产品概况：

车场车位显示系统可以实时显示车位情况，在各类停车场均可应用。由显示屏，控制卡，感应器组成；车辆入场是通过栏杆机或地感使车位减少，车辆出场时车位相应增加。也可以通过车场总控室实现互联网控制.

二． 产品的性能和特点：

可以使停车场车位情况一目了然，实时控制，显示屏显示清晰，容易安装和控制。小型停车场可以单独控制，大型停车车场可以通过互联网控制。

三． 产品详细介绍：

系统设备包括:车场出入口检测卡，主控室中心控制卡，LED屏显示,总线通讯4部分组成。

- 车场出入口检测卡

当有车量通过出入口时，栏杆机或地感输出节点动作，检测卡检测到把出入消息通过总线传递给中心控制卡，中心控制卡计算各层、域车位后发送消息给出入口检测，此卡发送相应的数据给对应的LED显示屏。

2）、主控室中心控制卡

主控室中心控制卡处理各出入口的出入信息进行计算。包括信息排队、消息漏检、信息校验等任务。把数据消息通过总线传递给各车场出入口检测卡，最终传递给LED显示屏。

3)LED显示屏

包括室内和室外显示屏，规格众多。常用4位数码显示。可以

按用户需求定做。显示屏从出入口检测卡接受到数据并显示。车位满显示“满FULL”。

4)总线通讯

因距离原因，各出入口与中央控制间采用光纤通讯，最终光端485输出给各控制设备。

四．产品的保养与维修：

一年免费保修。免费技术咨询，调试

五． 其他事项：可以单独开发